##### 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Лестница-палка (ЛП) предназначена для обеспечения  боевых действий  при тушении пожаров  и проведения  первоочередных  аварийно-спасательных работ. Она используется в раздвинутом состоянии в помещениях и для подъема на первый этаж через оконные проемы , а в сложенном состоянии может быть использована для пробивания деревянных перегородок и дверных филенок.

Лестница изготовлена в климатическом исполнении   У   для   категории   размещения  1согласно ГОСТ 15150.

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- лестница ЛП -1 шт.

- паспорт, совмещенный с техническим описанием  и инструкцией по эксплуатации  ЛП.ПС - 1шт.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и размеры лестницы соответствуют значениям, указанным в таблице  1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габаритные размеры: рабочее состояние: - длина - ширина - высота транспортное состояние: - длина - ширина - высота | мм | 3100 ± 20 300 ± 15 52 ± 5 3380 ± 20 58± 5 52 ± 5 |
| 2 | Расстояние между тетивами | мм | 250±5 |
| 3 | Расстояние между ступенями | мм | 340±5 |
| 4 | Масса | кг | 7,8±0,39 |

Стальные крепежные детали имеют покрытие

Ц9хр.в соответствии с требованиями ГОСТ 9.301.

Средний срок службы лестницы ЛП – 7 лет.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Лестница состоит из двух тетив и восьми ступеней. Особенностью лестницы является шарнирное крепление ступеней  в продольной плоскости тетив, что позволяет сближать их до полного смыкания при складывании  лестницы в виде палки. При складывании лестницы ее ступени помещаются в пазы с внутренней стороны тетив. Принцип раскладывания лестницы – ручной.

4.2 Для приведения лестницы в рабочее состояние ее устанавливают вертикально и усилием рук раздвигают тетивы (усилие не должно превышать 80Н). При этом ступени лестницы должны принимать положение,  перпендикулярное тетивам. Для приведения лестницы в транспортное состояние усилием рук соединяют тетивы между собой до полного смыкания.

4.3 Все манипуляции – переноска, приведение лестницы в рабочее и транспортное состояние производит один человек.

## 5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К работе с ЛП допускаются лица, прошедшие проверку знаний правил работы.

5.2 При снятии лестницы с пожарного автомобиля не допускаются  ее удары о землю.

5.3 Лестница должна использоваться только по назначению.

5.4 При раскладывании и складывании лестницы  необходимо держать ее за тетивы, предохраняя руки от возможных травм.

5.5 При подъеме и спуске по лестнице соблюдать

правила безопасности.

5.6 Не допускается эксплуатация лестницы при наличии электрического напряжения  на поверхностях объектов, которые могут быть опорой при ее установлении.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 В объем технического обслуживания входят:

- проверка технического состояния;

- техническое освидетельствование.

6.2 Проверка технического состояния ЛП проводится перед  постановкой на вооружение и при  приемке на хранение после каждого применения. При этом проверяется состояние тетив и ступеней.

При необходимости производится очистка лестницы от грязи и влаги и смазка трущихся поверхностей.

6.3 Техническое освидетельствование лестницы проводится перед  постановкой на вооружение и затем не реже одного раза в год.  При этом проверяются:

1) усилие раскладывания лестницы;

Лестницу закрепляют при помощи струбцин за одну из тетив к поверхности стола. Тетивы лестницы должны находиться в горизонтальной плоскости. К  незакрепленной тетиве в ее середине плавно без рывков прилагают усилие в направлении раскладывания лестницы до приведения ее в разложенное состояние.

В течение времени действия усилия раскладывания осуществляется постоянный контроль показаний по динамометру и фиксируется  максимальное усилие.

2)  прочность лестницы в рабочем положении;

Лестницу раскладывают в рабочее положение и устанавливают на твердую поверхность к стене под углом (75±5)° к горизонтали (рис.1). К середине каждой ступени лестницы последовательно через пожарный карабин прикладывается  статическая нагрузка (200±10) кгс. Каждая ступень выдерживается под действием нагрузки в течение (130±10) с.

После испытания лестница не должна иметь видимых повреждений или разрушений элементов конструкции и складываться без заеданий. По результатам технического освидетельствования делается запись в разделе 10.

#### 7  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

###### Лестница-палка ЛП, заводской номер _________  соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

Представитель ОТК

М.П.

______________	____________________

(личная подпись)        (расшифровка подписи)

________________________

(год, число, месяц)

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие лестницы-палки  ЛП  ДСТУ 3906-99   и   ТУ У 28.7-26287312-013-2003 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленными техническими условиями.

Гарантийный срок - 12 месяцев с момента приемки ОТК.

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ,   ТРАНСПОРТИРОВАНИИ  И ХРАНЕНИИ

9.1 Упаковка лестницы-палки ЛП по согласованию с заказчиком.

9.2 Лестницы должны транспортироваться и храниться в условиях, предохраняющих их от механических повреждений. Условия хранения лестниц по группе С, транспортирования – по группе ОЖ3

ГОСТ 15150.

9.3  После хранения продолжительностью один год и более изделие подлежит проверке в объеме приемо-сдаточных испытаний.

10 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬ-

СТВОВАНИЯ

| Дата | Замечания о техническом состоянии | Фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- |

# Общество с ограниченной ответственностью

«ХАРЦЫЗСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ПБ  04

ЛЕСТНИЦА-ПАЛКА

ЛП

ДСТУ 3906-99

(ТУ У 28.7-26287312-013-2003)

### ПАСПОРТ

ЛП. ПС